Автономный производственный комплекс

для бестраншейного строительства подземных коммуникаций

на базе установки горизонтального направленного бурения

UNIVERSAL HDD®UNI 60x70 (2012 год выпуска) 1750 м/ч

БАЗОВЫЙ  КОМПЛЕКТ

Технические характеристики комплекса:

| № | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулируемая скорость вращения шпинделя (две передачи) | 0-100 и 0-200 об./мин. |
| 2 | Осевая нагрузка (сила тяги) | 28,6 тонн |
| 3 | Максимальный крутящий момент | 9,450 Нм |
| 4 | Тип двигателя буровой установки | Турбо-дизель John Deere |
| 5 | Мощность двигателя буровой установки | 170 л.с. |
| 6 | Длина буровой штанги | 3,05 м |
| 7 | Максимальная производительность насоса высокого давления | 525 л/мин. |
| 8 | Производительность центробежного насоса системы смешивания | 1180 л/мин |
| 9 | Тип гусениц | Стальные обрезиненные |
| 10 | Тип передачи тягово-толкающего усилия на каретку | двойная зубчатая рейка |
| 11 | Размеры буровой установки (длина х ширина х высота) | 6.4м х 2.13м х 2.20м |
| 12 | Вес буровой установки | 10 тонн (около) |
| 13 | Вес буровой штанги | 52 кг |
| 14 | Гидравлический манипулятор подачи штанг | 1 комплект |
| 15 | Дисплей-процессор контроля параметров двигателя установки | 1 комплект |
| 16 | Застекленная двойная кабина оператора с отоплением, кондиционером, универсальным локационным дисплеем Digitrak MFD и Видео камерой с монитором | 1 комплект |
| 17 | Передний гидравлический цилиндр центровки штанги | 1 комплект |
| 18 | Гидравлический Бак | 326л |
| 19 | Топливный Бак | 264л |

Состав комплекса (основные блоки):

- установка горизонтального направленного бурения UNIVERSAL HDD® UNI 60x70;

- комплект буровых штанг;

- комплект локационной системы;

- комплект системы смешивания;

- комплект бурового инструмента;

- комплект технической документации.

Спецификация

- Установка UNI 60x70

| № | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Установка Горизонтального Направленного Бурения «UNI - 60x70»: | Комплект |  |  |

- Насосно-смесительный узел для приготовления и подачи бурового раствора:

| № | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Установка для приготовления бурового раствора "Unimix – 24® " | 1 |  |  |
| 2.2 | У-образный порт дополнительной очистки системы | 1 |  |  |
| 2.3 | Бункер-накопитель на платформе с откидной крышкой-подставкой | 1 |  |  |
| 2.4 | Система разгона потока бурового раствора до 96 км/ч на основе трубки Вентури | 1 |  |  |
| 2.5 | Емкость для приготовления бурового раствора 3780 л | 2 |  |  |
| 2.6 | Система рукавов, переходников и шаровых кранов | 1 |  |  |
| 2.7 | Рукав для подачи бурового раствора | Комплект |  |  |

- Система позиционирования буровой головки (Локационная система):

| № | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Локатор Digitrak «Eclipse» | 1 |  |  |
| 3.2 | Зарядное устройство | 1 |  |  |
| 3.3 | Батареи | 3 |  |  |
| 3.4 | Чемодан для транспортировки | 1 |  |  |
| 3.5 | Лавандовый двухчастотный Зонд | 1 |  |  |

- Комплект Монтажного инструмента и аксессуаров:

| № | Наименование |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Буровая Головка | 1 |  |  |
| 4.2 | Буровая Насадка –“Carbide Teeth Bit” | 2 |  |  |
| 4.4 | Риммер-расширитель «All-Terrain» -254мм | 1 |  |  |
| 4,5 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -305мм | 1 |  |  |
| 4.6 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -408мм | 1 |  |  |
| 4.7 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -510мм | 1 |  |  |
| 4.8 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -608мм | 1 |  |  |
| 4.9 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -710мм | 1 |  |  |
| 4.10 | Риммер-расширитель «Fly-Cutter» -850мм | 1 |  |  |
| 4.11 | Вертлюг с возвратно-поворотным ходом -30T | 1 |  |  |

- Комплект Буровых штанг:

| № | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Буровые штанги 2 7/8 FSI x 3.05 м | 100 |  |  |

- Комплект Технической документации:

| № | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Руководство по эксплуатации установки | 1 |  |  |
| 6.2 | Каталог запчастей | 1 |  |  |

ООО «Глобал Трейд»

Сайт: http://gtmachine.ru

Тел.: +7 (499) 348 14 84